# PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

PARÉ :

| TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA JAROMĚŘE NÁCHODSKÁ 544, 551 01 JAROMĚŘ tel: 603 193 488, e-mail: tsm.zelen@seznam.cz |
| --- |
| Investor: | Město Jaroměř |  |
| Místo: | KÚ Jaroměř – podrobný výpis p.č.viz: Průvodní zpráva |  |
| Vypracovala: | Kateřina Sinkoviczová, DiS. |  |
| Datum: | Srpen 2020 |  |
| NÁVRH VÝSADEB STROMŮ VE VYBRANÝCH ČÁSTECH MĚSTA JAROMĚŘE |  |  | Č. PŘÍLOHY: 1 |
|  | Formát: |  |  |
| Příloha: | PRŮVODNÍ ZPRÁVA | MĚŘÍTKO: |  |  |

I.) IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE  INVESTORA

Investor:	Město Jaroměř	
	nám. Československé armády 16
	551 01 Jaroměř
  	Telefon: +420 491 847 111
                                       IČO: 00272728

DIČ:CZ00272728
	E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz
	Datová schránka: sbwbzd5

#### II.) IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE  MÍSTA

Kraj:	Královéhradecký

Místo:	Jaroměř

Název stavby:	Návrh výsadeb stromů ve vybraných částech města Jaroměře

Charakter stavby:	Veřejná zeleň

Objekt:	Sadové úpravy

#### III.) ZPRACOVATEL  DOKUMENTACE

Zodpovědná osoba: 	Kateřina Sinkoviczová, DiS.

Technické služby města Jaroměře

Náchodská 544, 551 01 Jaroměř

IČO: 70154449
 	E-mail: tsm.zelen@seznam.cz

603 193 488

#### IVa.) ŘEŠENÉ  ÚZEMÍ – celkem

#### IVb.) ŘEŠENÉ  ÚZEMÍ – dílčí části

#### Místní část  Zavadilka – plocha 1-5

Poznámka: plocha 4 není součástí projektu (žádosti o dotace)

#### Místní část  Zavadilka

#### – navržené stromy na jednotlivých plochách jsou označeny červeně

#### IVb.) ŘEŠENÉ  ÚZEMÍ – dílčí části

Místní část  Na Ptákách – plocha 6-8

#### Místní část  Na Ptákách

#### – navržené stromy na jednotlivých plochách jsou označeny červeně

#### IVc.) ŘEŠENÉ  ÚZEMÍ – dílčí části

Místní část  Na Nábřeží – plocha 9-10

#### Místní část  Na Nábřeží

#### – navržené stromy na jednotlivých plochách jsou označeny červeně

#### V.) KATASTRÁLNÍ  ČÍSLA  VŠECH  DOTČENÝCH  PARCEL  PRO  VÝSADBU  STROMŮ  DLE  JEDNOTLIVÝCH  PLOCH (LOKALIT )

| LOKALITA | PARC. ČÍSLO | VÝMĚRA m2-CELKOVÁ | VÝMĚRA m2-ŘEŠENÉ ČÁSTI (cca) | TYP (DRUH) POZEMKU | ZPŮSOB VYUŽITÍ | VLASTNICKÉ PRÁVO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1967/19 | 1986 | 1986 | ostatní plocha | jiná plocha | město Jř |
| 2 | 1964/2 | 665 | 665 | ostatní plocha | jiná plocha | město Jř |
| 2 | 1961/1 | 572 | 325 | ostatní plocha | zeleň | město Jř |
| 2 | 1964/1 | 3335 | 320 | ostatní plocha | jiná plocha | město Jř |
| 2 | 1967/3 | 2663 | 1090 | ostatní plocha | ostatní komunikace | město Jř |
| 2 | 1967/5 | 193 | 193 | ostatní plocha | ostatní komunikace | město Jř |
| 3 | 1880/69 | 224 | 85 | ostatní plocha | ostatní komunikace | město Jř |
| 5 | 1967/20 |  | 1355 | ostatní plocha | jiná plocha | město Jř |
| 6 | 1727 | 1420 | 1420 | trvalý travní porost |  | město Jř |
| 7 | 1604/7 | 6347 | 1990 | ostatní plocha | ostatní komunikace | město Jř |
| 8 | 1604/1 | 1432 | 1432 | ostatní plocha | jiná plocha | město Jř |
| 8 | 1604/46 | 2136 | 2136 | ostatní plocha | jiná plocha | město Jř |
| 8 | 1604/47 | 2325 | 2325 | ostatní plocha | jiná plocha | město Jř |
| 9 | 945/2 | 2216 | 1207 | zahrada |  | město Jř |
| 10 | 1077/7 | 1591 | 292 | ostatní plocha | jiná plocha | město Jř |
| 10 | 4155/12 | 173 | 33 | ostatní plocha | ostatní komunikace | město Jř |
| 9 | 14 | 33971 | 16854 | 3 | 3 |  |

#### VI.) POPIS  JEDNOTLIVÝCH  PLOCH 
(LOKALIT  PRO  VÝSADBU  STROMŮ)

STANOVIŠTNÍ  PODMÍNKY

(Vypracováno podle „Atlas podnebí Československé republiky, 1958

průměrné údaje z let 1901 – 1950 )

Tyto údaje se týkají celé okolní krajiny. V klimatických a půdních podmínkách jsou uvedeny opět údaje krajinné oblasti, které se podle velikosti sídla přizpůsobují jeho podmínkám. Největší změna bývá v půdě, která je často pozměněna, zejména stavební činností a následnou péčí.

Rajonizace nám krajinářsky zařadí danou lokalitu podle nadmořské výšky a charakteru krajiny. Nadmořská výška je pak rozhodujícím faktorem pro některé rody dřevin.

Nadmořská výška 	254 m n.m.

##### Klimatické podmínky

(Vypracováno podle „Atlas podnebí Československé republiky, 1958

průměrné údaje z let 1901 – 1950 )

Průměrná roční teplota vzduchu : 	7,5°C

Průměrná teplota v lednu :	- 2,9°C

Průměrná teplota v červenci :	17,4°C

Průměrná teplota ve vegetačním období 04 – 09 :	13,8°C

Průměrné roční srážky :	670 mm

Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou :	55 dní

Převládající směr větrů v roce :	Z

Průměrná relativní vlhkost vzduchu v červenci:	86 %

##### Půdní podmínky

Půdní typ :	půdy nivní

Půdní druh :	půdy hlinité až jílovitohlinité

Lesní oblast : 	v okolí převládají lesy dubové

##### Rajonizace společenstev

Z hlediska rajonizace společenstev se jedná o bramborářský výrobní typ dubového vegetačního stupně.

Okolní vegetace je zde charakterizována převážně lužními lesy v hlavním zastoupení dubu letního - Quercus robur spolu s dubem zimním - Quercus petraea. Příměsi tvoří habr obecný - Carpinus betulus, olše lepkavá - Alnus glutinosa, vrba jíva - Salix caprea, ale také javory ( zejména javor babyka - Acer campestre, javor mléč - Acer platanoides ) a modřín opadavý - Larix decidua.

VI.1) PLOCHA 1 – Zavadilka „ u autobusového terminálu“

Výsadba stromů bude provedena v zadní části plochy (blíže k panelákům).

Navržené dosadby vytvářejí propojením mezi sídlištěm a nádražím (vlakovým nádražím s autobusovým teminálem). Nově vzniklý parčík s posezením je koncipován pouze v jedlých druzích stromů. Kostru tvoří jedlé kaštany. Na doplnění jsou použity moruše a z menších druhů stromově zapěstované muchovníky, kdouloň a dřín.

Do budoucna budou doplněny i prvky zvyšující biologickou stabilitu. (jedlé keře, záhon pro motýly, květnatý trávník, hmyzí hotel, zídka pro ještěrky, broukoviště)

Celková výměra řešené část plochy 1 je 1 986m2.

VI.2) PLOCHA 2  – Zavadilka „vnitroblok“

Volný centrální prostor bude po obvodu doplněn v létě kvetoucímí katalpami a liliovníkem. Z menších stromů jsou doplněny růžově kvetoucí střemchy. Ke stávajícím dvěma myrobalánům bude doplněn ještě jeden.

Do budoucna je počítáno s vytvořením centrálního trvalkového záhonu a štěrkových cestiček.

Celková výměra řešené části plochy 2 je cca 2 593m2.

VI.3) PLOCHA 3 – Zavadilka „u Coopu“

Poblíž stávajícího zeleninového záhonu bude mezi prodejnu Coop a budovu Komerční banky doplněn liliovník tulipánokvětý.

V letošním roce byl vybudován záhon s léčivými bylinami.

Do budoucna je počítáno i s lavičkou okolo stromu.

Celková výměra řešené části plochy 3 je cca 85m2.

VI.4,5) PLOCHA 4,5 – Zavadilka „u hřiště“

Svah u nově zrekonstruovaného dětského hřiště (plocha 4) není součástí projektu.

Stávající okrasné převislé jabloně (v ploše 4) budou do budoucna přesazeny na okraj do 
volné plochy 5.

Volná plocha (plocha 5) bude ještě doplněna třemi platany, které zde do budoucna vytvoří přistínění pro plánované posezení.

Celková výměra řešené části plochy 5 je cca 1 355m2.

VI.6) PLOCHA 6 – Na Ptákách „ u stadionu“

Volný prostor mezi stadionem a zástavbou bude podél boční ulice (Jiráskova) doplněn javory babykami v pravidelném sponu po 8m.

Celková výměra řešené části plochy 6 je 1 420m2.

VI.7) PLOCHA 7 – Na Ptákách „ u Coopu“

Soliterní, bíle panašovaný, javor mléč je navržen vedle prodejny Coop.

Do budoucna je zde počítáno i s posezením a skupinou trvalek.

Celková výměra řešené části plochy 7 je cca 1 990m2.

VI.8) PLOCHA 8 – Na Ptákách „vnitroblok“

K pískovišti mezi paneláky jsou navrženy v létě kvetoucí katalpy a ke stávajícím sloupovitým habrům doplněn ještě jeden sloupovitý habr.

Celková výměra řešené části plochy 8 je cca 5 893m2.

VI.9) PLOCHA 9 – Na Nábřeží „vnitroblok“

Herní prostor mezi paneláky je doplněn stromově zapěstovanými, žlutě kvetoucími, dříny.

Celková výměra řešené části plochy 9 je cca  1 207m2.

VI.10) PLOCHA 10 – Na Nábřeží „u lékárny“

Podél chodníku u lékárny budou doplněny dva ks stromově zapěstovaných dřínů.

Do budoucna je zde počítáno s doplněním prvků zvyšujících biodiverzitu, jako jsou záhon pro motýly, zídka podél chodníku pro ještěrky a k posezení, hmyzí hotel, jezírko.

Celková výměra řešené části plochy 10 je cca 325m2.

VII.) POŽADAVKY  K  VÝSADBÁM

Před realizací je nutné vytyčení inženýrských sítí!

Výsadba dřevina a s ní související práce budou provedeny dle norem:

ČSN DIN 18 916 Výsadba rostlin

ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny

ČSN DIN 18 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – trávníky a jejich zakládání.

Je také nutné respektovat Standardy péče o přírodu a krajinu

Výsadbový materiál bude odpovídat normě:

ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných rostlin

A příslušným oborovým normám

Výsadba-technologický postup

- Hloubení jámy s výměnou zeminy na 50%. 
Stromy vysazujeme do předem připravené jámy, která je alespoň 1,5násobkem průměru balu. Hloubka jámy by měla být přibližně stejná nebo jen o málo větší, než je výška kořenového balu. Šířka by měla odpovídat minimálně 1,5-2násobku šířky kořenového balu.

- Výsadba stromu s balem dle výkazu výměr. 
Drátěné pletivo, ve kterém je bal fixován nebo jutová plachetka se neodstraňují, pouze povolí v horní části, aby do budoucna nezaškrcovaly tloustnoucí kmínek. Kořenový krček sazenice by měl po výsadbě zůstat nad zemí.

- Hnojení tabletovým hnojivem. 
Před výsadbou bude do jámy použito pomalurozpustné hnojivo (např. tabletové 4x10g nebo rohovina)

- Ukotvení listnatých stromů třemi kůly.
Před zasypáním jámy je vhodné do jejího dna umístit kotvení, aby následně nedošlo k poškození kořenů. Fixační úvazky umisťujeme tak, aby nedocházelo k odírání kmene při pohybech ve větru. Úvazky je nutné včas odstranit nebo převázat, aby nedošlo k jejich zarůstání do kmínku.

- Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože výšky 1,8m.

- Povýsadbový řez stromů.

- Zhotovení závlahové mísy. Velikost závlahové mísy by měla přibližně kopírovat velikost balu, aby byla schopná zadržet celou závlahovou dávku.

- Mulčování drcenou borkou v tl.10cm. Závlahovou mísu je možné pokrýt mulčem, přičemž dbáme na to, aby mulč nezůstal v kontaktu s kmenem stromu. Mohlo by to způsobit poškození kůry a kambia u báze kmene.

- Zálivka. Po výsadbě je nutná vydatná, ale postupná zálivka (20-30l), aby zemina přilnula ke kořenům. Následně budou ukotveny zavlažovací vaky.

Zavlažovací vaky

- Ke všem vysazeným stromům budou instalovány zavlažovací vaky.

- Zajištěna tak bude pravidelná a postupná zálivka. Na zimu je vhodné vaky odstranit.

Péče o vysazené stromy

- Kontrola kotvení a obalu kmene, případná oprava. Alespoň po dobu 2let.

- Výchovný a opravný řez (jarní období) a kontrola podrážení výhonů z kmínku (průběžně)

- Pletí výsadbové mísy (min.2x)

- Zálivka dle potřeby

VIII.) SEZNAMY  NAVRHOVANÝCH  STROMŮ

|  | SEZNAM NAVRHOVANÝCH STROMŮ - CELKEM |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ČÍSLO DŘEVINY | NÁZEV DŘEVINY | POČET KUSŮ | VELIKOST | SPON | POPIS | ÚDRŽBA |
| 1 | Acer campestre - javor babyka | 11 | ok 10-12 | 8m | výsadba stromu | péče o vzrostlé stromy |
| 2 | Acer platanoides ´Drumondii´ - javor mléč | 1 | ok 10-12 | solitérně | výsadba stromu | péče o vzrostlé stromy |
| 3 | Amelanchier lamarckii (A.arborea) -různé cv - muchovník | 5 | ok 8-10 | solitérně | výsadba stromu | péče o vzrostlé stromy |
| 4 | Carpinus betulus ´Fastigiata´ - habr obecný | 1 | ok 10-12 | solitérně | výsadba stromu | péče o vzrostlé stromy |
| 5 | Castanea sativa - kaštanovník setý | 8 | ok 10-12 | 7-8m | výsadba stromu | péče o vzrostlé stromy |
| 6 | Catalpa bignonioides-katalpa trubačovitá | 8 | ok 10-12 | solitérně | výsadba stromu | péče o vzrostlé stromy |
| 7 | Celtis occidentalis - břestovec západní | 1 | ok 12-14 | solitérně | výsadba stromu | péče o vzrostlé stromy |
| 8 | Cornus mas - dřín obecný | 8 | ok 8-10 | solitérně | výsadba stromu | péče o vzrostlé stromy |
| 9 | Cydonia oblonga - kdouloň obecná | 1 | ok 8-10 | solitérně | výsadba stromu | péče o vzrostlé stromy |
| 10 | Liliodendron tulipifera - liliovník tulipánokvětý | 2 | ok 10-12 | solitérně | výsadba stromu | péče o vzrostlé stromy |
| 11 | Morus nigra( M.alba) - morušovník černý | 2 | ok 10-12 | solitérně | výsadba stromu | péče o vzrostlé stromy |
| 12 | Prunus cerasifera ´Nigra´ - myrobalán třešňový | 1 | ok 10-12 | solitérně | výsadba stromu | péče o vzrostlé stromy |
| 13 | Prunus padus ´Colorata´ - střemcha obecná | 2 | ok 10-12 | solitérně | výsadba stromu | péče o vzrostlé stromy |
| 14 | Platanus x acerifolia - platan javorolistý | 3 | ok 10-12 | solitérně | výsadba stromu | péče o vzrostlé stromy |
|  | CELKEM ks | 54 |  |  |  |  |

|  | SEZNAM NAVRHOVANÝCH STROMŮ - PLOCHA 1 Zavadilka |
| --- | --- |
| ČÍSLO DŘEVINY | NÁZEV DŘEVINY | POČET KUSŮ | VELIKOST | SPON | POPIS | ÚDRŽBA |
| 3 | Amelanchier lamarckii (A.arborea) -různé cv - muchovník | 5 | ok 8-10 | solitérně | výsadba stromu | péče o vzrostlé stromy |
| 5 | Castanea sativa - kaštanovník setý | 8 | ok 10-12 | 7-8m | výsadba stromu | péče o vzrostlé stromy |
| 8 | Cornus mas - dřín obecný | 1 | ok 8-10 | solitérně | výsadba stromu | péče o vzrostlé stromy |
| 9 | Cydonia oblonga - kdouloň obecná | 1 | ok 8-10 | solitérně | výsadba stromu | péče o vzrostlé stromy |
| 11 | Morus nigra (M.alba) - morušovník černý | 2 | ok 10-12 | solitérně | výsadba stromu | péče o vzrostlé stromy |
|  | CELKEM ks | 17 |  |  |  |  |
|  | SEZNAM NAVRHOVANÝCH STROMŮ - PLOCHA 2 Zavadilka |
| ČÍSLO DŘEVINY | NÁZEV DŘEVINY | POČET KUSŮ | VELIKOST | SPON | POPIS | ÚDRŽBA |
| 6 | Catalpa bignonioides katalpa trubačovitá | 5 | ok 10-12 | 7-9,7m | výsadba stromu | péče o vzrostlé stromy |
| 7 | Celtis occidentalis - břestovec západní | 1 | ok 12-14 | solitérně | výsadba stromu | péče o vzrostlé stromy |
| 10 | Liliodendron tulipifera - liliovník tulipánokvětý | 1 | ok 10-12 | solitérně | výsadba stromu | péče o vzrostlé stromy |
| 12 | Prunus cerasifera ´Nigra´ - myrobalán třešňový | 1 | ok 10-12 | solitérně | výsadba stromu | péče o vzrostlé stromy |
| 13 | Prunus padus ´Colorata´ - střemcha obecná | 2 | ok 10-12 | solitérně | výsadba stromu | péče o vzrostlé stromy |
|  | CELKEM ks | 10 |  |  |  |  |
|  | SEZNAM NAVRHOVANÝCH STROMŮ - PLOCHA 3 Zavadilka |
| ČÍSLO DŘEVINY | NÁZEV DŘEVINY | POČET KUSŮ | VELIKOST | SPON | POPIS | ÚDRŽBA |
| 10 | Liliodendron tulipifera - liliovník tulipánokvětý | 1 | ok 10-12 | solitérně | výsadba stromu | péče o vzrostlé stromy |
|  | CELKEM ks | 1 |  |  |  |  |
|  | SEZNAM NAVRHOVANÝCH STROMŮ - PLOCHA 5 Zavadilka |
| ČÍSLO DŘEVINY | NÁZEV DŘEVINY | POČET KUSŮ | VELIKOST | SPON | POPIS | ÚDRŽBA |
| 14 | Platanus x acerifolia - platan javorolistý | 3 | ok 10-12 | solitérně | výsadba stromu | péče o vzrostlé stromy |
|  | CELKEM ks | 3 |  |  |  |  |
|  | SEZNAM NAVRHOVANÝCH STROMŮ - PLOCHA 6 Ptáka |  |
| ČÍSLO DŘEVINY | NÁZEV DŘEVINY | POČET KUSŮ | VELIKOST | SPON | POPIS | ÚDRŽBA |
| 1 | Acer campestre - javor babyka | 11 | ok 10-12 | 8m | výsadba stromu | péče o vzrostlé stromy |
|  | CELKEM ks | 11 |  |  |  |  |
|  | SEZNAM NAVRHOVANÝCH STROMŮ - PLOCHA 7 Ptáka |  |
| ČÍSLO DŘEVINY | NÁZEV DŘEVINY | POČET KUSŮ | VELIKOST | SPON | POPIS | ÚDRŽBA |
| 2 | Acer platanoides ´Drumondii´ - javor mléč | 1 | ok 10-12 | solitérně | výsadba stromu | péče o vzrostlé stromy |
|  | CELKEM ks | 1 |  |  |  |  |
|  | SEZNAM NAVRHOVANÝCH STROMŮ - PLOCHA 8 Ptáka |  |
| ČÍSLO DŘEVINY | NÁZEV DŘEVINY | POČET KUSŮ | VELIKOST | SPON | POPIS | ÚDRŽBA |
| 4 | Carpinus betulus ´Fastigiata´ - habr obecný | 1 | ok 10-12 | solitérně | výsadba stromu | péče o vzrostlé stromy |
| 6 | Catalpa bignonioides katalpa trubačovitá | 3 | ok 10-12 | solitérně | výsadba stromu | péče o vzrostlé stromy |
|  | CELKEM ks | 4 |  |  |  |  |
|  | SEZNAM NAVRHOVANÝCH STROMŮ - PLOCHA 9 Nábřeží |  |
| ČÍSLO DŘEVINY | NÁZEV DŘEVINY | POČET KUSŮ | VELIKOST | SPON | POPIS | ÚDRŽBA |
| 8 | Cornus mas - dřín obecný | 5 | ok 8-10 | 6-8,5m | výsadba stromu | péče o vzrostlé stromy |
|  | CELKEM ks | 5 |  |  |  |  |
|  | SEZNAM NAVRHOVANÝCH STROMŮ - PLOCHA 10 Nábřeží |
| ČÍSLO DŘEVINY | NÁZEV DŘEVINY | POČET KUSŮ | VELIKOST | SPON | POPIS | ÚDRŽBA |
| 8 | Cornus mas - dřín obecný | 2 | ok 8-10 | 13m | výsadba stromu | péče o vzrostlé stromy |
|  | CELKEM ks | 2 |  |  |  |  |

IX.) ZÁVĚR

Výkaz výměr

| ČÍSLO | POPIS | MJ | MNOŽSTVÍ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pořízení stromu listnatého, ok 8-10 | ks | 14 |
| 2 | Pořízení stromu listnatého, ok 10-12 | ks | 39 |
| 3 | Pořízení stromu listnatého, ok 12-14 | ks | 1 |
| 4 | Pořízení závlahy | ks | 54 |
| 5 | Zajištění povinné publicity |  | 1 |

Na všech deseti plochách je počítáno s vytvořením „info-tabulky“ s charakteristikou a záměrem dosadeb.

#### ZPRACOVATEL  DOKUMENTACE

Zodpovědná osoba: 	Kateřina Sinkoviczová, DiS.

Technické služby města Jaroměře

Náchodská 544, 551 01 Jaroměř 
	IČO: 70154449
	E-mail: tsm.zelen@seznam.cz

603 193 488